- インターネットの経済学

  - 概要

- 定義

デジタル・ネットワークの集合体

コンピュータ（ユーザPC、サーバ、ルータ）を通信回線で結合し、「IPパケット伝送ルール」にしたがってデータ（IPパケット）を伝送するネットワーク

- 用語等の説明

インター＋ネット

際、間　　ネットワーク（つながり）

複数のネットワークの集合　　　　　international

国際

Ｎ　　　　　Ｎ

Ｎ

Ｎ

The Internet

大文字　　固有名詞

世界中のネットワークをＩＰ方式で結合したネットワーク

現在成長途上

多数の支持

社会・国家のあり方を変えつつある。

- ユーザから見たインターネット

  - 端末

コンピュータ（通信機能付）

携帯電話、テレビ、ゲーム機端末

通信回線によってインターネットに接続

電話回線　　アナログ電話　　　　　細　１

デジタル電話（　　）　中　５

ＤＳＬ（ＡＤＳＬ）　　太　20～50

ケーブルＴＶ線・・・・・・・・・・太　20～50

電波（無線）　　　　　　　　　　　中太　20～50

デジタルテレビ受信機　　　　　　　太太　1,000

音声と共用

：デジタルのみ

  - ISP（インターネット・サービス事業者）

ユーザに対するインターネットの「窓口サービス」（有料）

  - LAN（ローカルエリア・ネットワーク）

会社や学校などで多数が共同してデータを送るためのネットワーク

太太　100～200

「窓口サービス」もおこなう

通常は費用を一括負担

（大学内インターネット使用はユーザにとっては「無料」）

  - インターネットで供給されるサービス

    - 電子メール（個人用・企業PR用）

    - web（www）：　画面の取り寄せ　　webサイトで画面を供給

データを送る。

送る（受ける）ことができるもの

文書（文字）、画像、音声・音楽、

映像、香り（におい？）･･･････デジタルデータはすべて

  - インターネットの構造

ユーザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サーバ

ＰＣ　　サーバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ユーザ

けいたい

インターネット

  - インターネットの構造と働らき

（パワー・ユーザのためのインターネット）

- 概要

コンピュータ（PC、携帯・・・）の集まり

住所（アドレス）が付けられている。

ＩＰアドレス

固定アドレス

一時アドレス（携帯用、ppp用）

世界にただ１つ（アドレスを使うときには―――　一時的アドレスは交代使用）

端末（ユーザ用）

サーバ（メール・サーバ、Ｗｅｂサーバ、セキュリティ・サーバ、アクセス・サーバ・・・）

ルータ（大小　　　データを宛先に向かうルートに送る）

インターネットでのデータの送り方

１．最寄りのサーバに依頼

２．ルータからルータに転送（目的方向に）

３．目的のサーバに届く

多数　数個　　　のルータ経由

数百個

パケット方式

･･･ルータによるバケツリレー型のデータ転送　　IPパケット

個々のルータは、パケット（データの小包）の宛先を見て振り分ける

（単純な仕事）（安価）

･･･インターネット全体として見ると、極度に複雑なデータの交換・転送を実現している。

インターネット：共用レーン（一般道路）

すきまを活用する　パケット方式　　新しい使い方

回線方式（専用）　　　費用＝1,000　　　　混雑なし

パケット方式（共用）　費用＝1　　　　　　混雑があると遅れる

↓

競争に強い

（例）電話：　旧来（回線方式）　 ：日米間　￥４００／３分

ＩＰ電話（ＩＰ方式）：日米間　￥８／３分

- 水平構造

- ユーザ（PCを保有）

- ISP（インターネット・サービス事業者、サーバ・ルータを保有）

LAN（ローカルエリア・ネットワーク、サーバ・ルータを保有）

- バックボーン事業者（大型ルータ、中継回線を保有）

- アクセス回線提供者

（固定・移動電話会社、CATV事業者、無線事業者、放送事業者（下り方向のみ））

バックボーン回線提供者

（長距離通信事業者、衛星通信事業者）

- データ伝送サービス提供者

メール、Web閲覧

ISPも供給

- コンテンツ（Web他）提供者

ISPも供給

- 垂直構成（上下構成、階層構成）

- 第1層：物理設備（電話線、イーサネット・ケーブル、電波、光ファイバなど）

- 第2層：それぞれの物理設備に固有のデータ伝送（PPP、LANなど）

- 第3層（IP層、IPプラットフォーム）：IPパケットの伝送（すべて共通様式）

- 第4-5層：伝送データの構造に即した形式によるデータ伝送（メール用データ、Web用データ（ファイル伝送）、放送型データ・ストリーム）

- コンテンツ層：内容・意味を持つデータ（メール内容、Web画面内容、放送番組）

- 水平・垂直構造と「分業（モジュール構造）」

- それぞれの仕事の特性に応じ、最大効率を引き出すことができるように分業が成立している（縦割りやどんぶり勘定による非効率作業の逆）。

- それぞれの分業の範囲内で、同範囲外の他部分と独立して、技術進歩・改良が実現できる。

- しかし実際には、分業効率を下げない範囲で複数のサービスを結合・供給している事業者も多い（例：ISPがインターネット・アクセス・サービス、メール・サービス、Web閲覧サービスを供給）。

- 上記の結果、インターネットのコストが大幅に下がり、ユーザはほとんど無料に近いコストでインターネットを使えるようになった。

  - 「IPプラットフォーム」――地球規模の情報伝送エンジン

- 「情報伝送エンジン」としての特色

- 概要

相互に結合された多数のルータによるIPパケットの伝送・交換システム。各ルータは一意に定められた「IPアドレス」を持ち、隣接ルータとの間でIPパケットを交換する。各ルータは、他ルータとの結合状態を示す「経路表」によって受け取ったIPパケットの伝送先を決める。

- 特色

システムの「基本エンジン」として働くという意味でコンピュータのCPUの機能と類似

仕事自体は単純・安価

CPU：ビット列の処理・変形

IP　：ビット列の伝送

（地球上の１点から他の点へ）

- 長所

- 「集中と専門化」という特色

IPパケット形式によるデータ伝送だけに集中する。

実際にIPパケットを運ぶメディアは何でもよい。

IPパケット中に入れ込むコンテンツは何でもよい。

- 運営上の特色

「インターネット」は複数の個別ネットワークの集合体。

「IPアドレスの賦与」だけを標準化・中央集権化した。

その他の点では、IPパケットの伝送ルールを守るかぎり、個別ネットーワークが自由に加入できる分権型運営を採用した。ただし、接続コストは新規加入ネットワーク側が負担することになっている（→日米間の太平洋バックボーン回線のコスト負担問題）。

- IPアドレス

- 概要

32ビット（4バイト）の数字で表示されたコンピュータのアドレス。ルータ、サーバ、ユーザPCなど、インターネットに結合されるすべての「コンピュータ」に賦与される。通常は8ビット（1バイト）ごとの4組に区分され、それぞれの区分を十進数に変換して表示する：

例：1 3 3 . 2 4 0 . 1 . 1 0 7

1バイト＝8ビット＝8個の0か1の並び。

00000000（二進法）＝0（十進法）から

11111111（二進法）＝255（十進法）までの246個の数を表わすことができる。

- アドレス構成

インターネットを構成する各ネットワークは、IPアドレスの上位の数字をネットワーク・アドレスとして与えられる。下位の数字は、自己ネットワークの中のルータ、コンピュータに賦与する

- アドレス配分

ネットワーク・アドレスは、世界全体の地域区分を考慮して配分されており、ルータの結合状態（トポロジー）をおおむね反映している。

- 問題点（？）

現在の32ビットIPアドレス（IPv4）は近く涸渇すると言われており（反論もある）、これを解決するため128ビットの新IPアドレス（IPv6）が提案され、一部試用中である（eJapan計画の一部、またIPv6の急速普及は困難という予測もある）。普及初期には、IPv4中のネットワークにIPv6を埋め込んで使用。

IPv6---新

eJapan計画の１つ

- IPパケット

情報伝送のための標準形式

IPパケット（IP小包）IP：インターネット・プロトコル（方式）

音楽：デジタル化（０と１の系列）

（例：一個の着メロの全体）

内容

- ルータの機能

- ルータの仕事

各ルータは、隣接の（複数の）ルータと相互に結合されている。各ルータは、隣接ルータからIPパケットを受取り、目的とする宛先に「近い」隣接ルータにIPパケットを渡す。

ルータ：単純な仕事

（パケットを受取って、送るだけ（リレー）。宛先へのルートが混雑すればパケットは捨ててしまう）

→５万円／台（電話交換機：５億円）

- 経路表

各ルータは経路表（ルーティング・テーブル）を持っており、受取ったIPパケットの宛先を読んだ後に同表を参照して、どの隣接ルータに同IPパケットを渡すべきかを決める。ルーティング・テーブルは常時隣接ルータ間で交換・更新されている（ダイナミック・ルーティング）ことが多く、ネットワーク全体としての効率的なIPパケット伝送を実現している。

個人のルータの仕事は単純

システムとしては極めて複雑な仕事を実現

- データ廃棄の場合

データが混雑や事故のために失われる

これを回復する仕事が必要

（ルータにはさせない。ルータをこの仕事から解放）

サーバの仕事（データを正しく目的地に伝える）

- 説明

メールやWebデータ、IPパケット、LANや電話線などの物理媒体上のデータ（いずれもデジタルデータ）の関係の例示

| レベル | インターネット | 郵便 |
| --- | --- | --- |
| 4、5 | メール、Webデータ | はがき、封書 |
| 3 | IPパケット | 郵袋（はがき・封書を入れた包み） |
| 1、2 | LAN、PPPデータ | トラック、列車、航空機 |

注：郵便では、「レベル」が上位から下位に移るにともなって媒体のサイズが増加するが、インターネットでは増加するとはかぎらない。たとえば、長大なWebデータを分割してIPパケットに入れ込むことがある。

  - インターネット・アプリケーション――メールとWebの仕組

- ドメイン名システム（DNS）

- 概要

ドメイン名：メール用アドレス（Web用アドレス）

taro：ユーザ名

osaka-gu.ac.jp：ドメイン名

taro@osaka-gu.ac.jp：メールアドレス

アトマーク ”At”

ドメイン名：人間にわかりやすい

（IPアドレス：機械（ルータ）にはOK.　人間に分かりにくい）

メールアドレス→IPアドレスに変換してIPパケットを作る

（人間と機械との分業）

ドメイン名サーバ（DNS）　アドレスの通訳

- ドメイン名サーバ群

  - 概要

（全世界にわたり、各地域、各ネットワークが持っている）

abc@def.eg.jp ――― 新たにはじめて送る

→メール・サーバ

「このドメイン名のＩＰアドレスは何か（？）」

ドメイン名サーバ　（世界全体で協力してＩＰアドレスを通訳する）

  - 問合わせと通知

各ドメイン名のIPアドレスを記憶し、メールサーバ等からの問合せに応じてそのIPアドレスを通知する。未知のドメイン名については、上位のドメイン名サーバに問合わせる。

  - ドメイン名の配分

米国の民間機関（ICANN）が最上位（TLD）のドメイン名を決め、下位ドメイン名の配分は、それぞれのドメインの管理者に委任している（→ICANNのアドレス配分権「独占」問題）。

- メール・システム

- 概要

IPパケットにメール文を入れ込み、ドメイン名で指定された宛先に伝送する。インターネットにおける「最初のアプリケーション」となった。

- メールアドレス（ドメイン名・ユーザ名）

ユーザ名とドメイン名を記号＠（アトマーク）を介して結合し、メールアドレスとする）

例：taro@uts.osaka-gu.ac.jp

ユーザ名　　ドメイン名

（個人名） （学生） （学院大）（学術分野）（日本）

世界中で一義的に決まっている（宛先混同を防ぐため）。

- メール送信サービス（SMTP）

  - メール送信サーバ（ISP、LAN運営主体が持っている）が、ユーザから受け取ったメールを宛先であるメール受信サーバに向けて送出する（実際のデータ伝送は、IPパケットに入れ込んでおこなわれる）。

  - 宛先サーバの確認、メール送出通知、メール本文の送出、メール到着確認（不着の場合は、ユーザにその旨を通知する）

送信サーバ（SMTP） １．ユーザからメール送信の依頼を受ける ２．メールをパケットに分け、各パケットにヘッダ等を付け用意する ３．宛先の受信サーバを探す（DNSを使う――後述） ４．送受信の打合せ（パケット個数など） ５．OKきたら、メール・パケットを送る ６．受信ずみの通知がきたら、終り ７．不完全受信の通知がきたら、必要なパケットを再送 ８． ＊

- メール受信サービス（POP3, SMTP）

  - メール受信サーバが受信したメールを保存し、ユーザから依頼されたとき、同メールをユーザに転送する。

  - メール送信通知の受領、送信許可を送る、メール本文の受信、受信確認を送る（メール宛先不明のとき、その旨を送信サーバに知らせる）。

  - ユーザからの受信メール（一時保存中）照会の受領、受信メール数の通知、受信メールの伝送依頼を受領、メール本文をユーザに伝送。

受信サーバ（POP, SMTP） １．送受信の打合せを受けとる。OKを出す ２．パケットを受け取る ３．全部揃ったら、受信ずみの通知を送る ４．パケットを集めて、メールに作って、ユーザに渡す（終り） ５．全部揃っていなければ、再送要求を出す

- Webシステム

- 概要

Webユーザからの請求により、あらかじめ作成されたWeb画像ファイル（文字、図形、表、音楽、映像）を分割し、IPパケットに入れ込んでユーザ指定の宛先に伝送する。ユーザは、送られてきたIPパケットを合成して元のファイルを再現し、それぞれの約束にしたがって解読・閲覧する。インターネットにおける「第2番目の主要アプリケーション」となった。

Ｗebシステム

「離れた場所にあるファイルを手許に取り寄せて見る」ためのシステム。

くもの巣＝ネットワーク

のイメージ

だれでも、どこからでも必要に応じて簡単に（クリックのみで）取り寄せることができる。　　　“ユーザが自由自在に動き回っているという印象を与える。”

１９９３： Ｗebの創始（普及）期

クリック　　　画面：丸１日

現在：ほとんど瞬間的に取り寄せ。（我慢の限度：８秒）

- Web用ファイル・アドレス（ドメイン名・ファイル名）

Web用ファイル・サーバを示すドメイン名と、同サーバ上のファイル名（ディレクトリを含む）を結合して、Web用ファイルの所在を示す。

例：www.osaka-gu.ac.jp/ php/ taro/ entry/ index.html

サーバ・ドメイン名　ファイル名

世界中で一義的に決まっている（所在地混同を防ぐため）。

- Web画像提供サービス（Webサーバ）

  - Webサーバ（ISP、LAN運営主体が持っている）が、Webファイル提供者から送られたWebファイルを保存し、Webユーザからの請求にしたがって同ユーザの指定する宛先に向けて送出する。（Webファイルは分割され、複数個のIPパケットに入れ込んで伝送される。）

  - Webファイル請求の受領、WebファイルIPパケット伝送の開始、IPパケット受領の確認、伝送路の混雑状況の把握と伝送タイミングの決定、IPパケット伝送の継続、Webファイル受領成功の確認、特定IPパケットの再伝送要求の受領と再伝送、IPパケット伝送中止要求の受領と伝送の中止。

- Webユーザ（閲覧者）

  - 保有するハードウェア（PC、携帯電話端末など）に「ブラウザ・ソフト」をインストールし、これを使用して目的とするサイトのWebサーバから目的とするWeb画像を取得する。

  - ブラウザ・ソフトは多種・多様なファイルをユーザ画面に表示できる。ファイルが「Web画像用（html）ファイル」であれば、ユーザは画面上で指定された別のリンク先ファイルを取得することができる。その結果、「リンク」が画像ファイル間を結ぶ「結合糸」の役を果たし（WWW、World-wide Web「世界規模のくもの巣」）、ユーザはリンクを辿ることによって、インターネット上で提供される任意のファイルを見ることができる（virtual tripの感覚を得る）。ここから生ずる使いやすさが、1990年代後半以降におけるWebの爆発的普及、インターネットの急速成長を生んだ。

- Webファイル提供者（Webサイト）

  - 「Webファイル作成ソフト」を使用して、インターネットWeb上で提供するファイルを作成し、Webファイル・サーバに伝送・公開する。

  - Webファイルの提供は、団体・個人を問わずあらゆる活動主体による情報提供（自己表現、発信、公表、宣伝）のための有力な手段となり、20世紀末以来新しいメディアとして急成長した。

- Web利用サービス提供者、Web上の各種サービス提供者

  - Webユーザ向け

Web検索サービス、ポータル・サービス、セキュリティサービス

  - Webファイル提供者向け

Webファイル作成サービス、Webシステム作成サービス、セキュリティサービス

  - Web上の各種サービス提供

Eコマース、eガバメント、eスクール、電子図書館など多数。

# Text boxes

旧来のネットワーク（　 回線方式 　）

ユーザＡ

ユーザＡ

古い使い方

回線は

すきまだらけ

回線を使う（予約）

専用レーン（方式）

0101……………………………………………………………………………………………………

………………...................................................

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

０と１の並び

（デジタル・データ）

１パケット分

終

宛先

1/3

発信

始

長さ

ヘッダー

ＩＰアドレス（例：133.52.271.01）

フッター

送

パケット

途中で

失われてもそれまで

academic

DNS

osa-gu

DNS

DNS

jp

ドメインの重層構造

アメリカ

世界のどのユーザのメールアドレスでも、ＩＰアドレスに翻訳できる

ac  DNS

us  DNS

jp  DNS

世界DNS

osa-gu DNS

（ファイル請求）

（多数）

ルータ

ルータ

ルータ

ルータ

Proxy

(代理)

サーバ

Webサーバ

（Web用

ソフト）

ユーザPC

（ブラウザ・

ソフト）

（ISP）

（Webサイト）

PC（ブラウザ付）によるWebコンテンツの閲覧システム

サーバ

Web供給者PC

（コンテンツ作成ソフト）

（ファイル登録）

ユーザPC

（TCP/IPソフト）

図　ルータ群とIPアドレス（宛先指定）による簡単なIPパケット転送網（ルータ間のバケツリレー型転送）の例

IP=1.112

IP=3.211

IP=3.21

IP=3.2

IP=4.1

IP=1.1

IP=1.11

IP=2.2

IP=1.11

「インターネット」

サーバ

ユーザPC

（TCP/IPソフト）

サーバ

ルータ

ルータ

ルータ

ルータ

ルータ

ルータ

ISP

ISP

データ

図　メール・サーバによるメール送信

（ISP）

（ISP）

（TCPデータ）

I

（IPパケット）

I

ドメイン名サーバ

メールユーザ

メールユーザ

メール受信

サーバ

（POPS, SMTP）

メール送信サーバ（SMTP）

ルータ

ルータ

ルータ

ルータ

（TCPデータ）

I

（多数）

ＷＷＷ=World Wide Web

世界の広さのweb