<10/7/02>

本講義の全体概要

情報の重要性

情報手段を使う

直接の会話

テレビ、新聞――マスコミ

最新の情報手段（コンピュータ）

コミュニケーション／情報移動

│

効率性

成功例：

Bill Gates：PC用のOS

“Windows”

－コンピュータ・半導体産業

1950年代後半に成立

現在まで長足の進歩

（10年前の世界最高の10億円のコンピュータは、現在では子供のおもちゃ程度の能力）

デジタル技術（アナログに代る）

－通信（電話）産業、放送産業

（1970年代から）（ラジオ・テレビ）

－インターネットの急成長

（1990年代から）

便利・安価・強力

インターネットによる情報通信産業の「征服・融合」

－インターネットが強力・安価であることの理由

（コール内容をパケットに分けて共用通信網に流しこむ――混雑はある）

－電話／パソコン通信

（コールごとに専用通信経路を作る）

デジタル情報について

CD上の音楽

音楽――アナログ（音の波）

CD上の音楽ファイル――デジタル情報

090-

020-

060-

(06)-

050-　………

インターネット電話

（日本全国一律3分8円）

（混雑がある、音質がよくない）

<10/9/02>

例：CD上のデジタル信号

――プラスチック上の小さな孔の並び

0と1の並び

――CD上の孔をレーザーで読み込む（前回に説明）

――CD上の孔にレーザーで書き込む

音楽をどのようにして0と1で表すか（音声情報、図形などアナログ情報のデジタル化）

例：faxの場合

紙上の図→白・黒の点

アナログ→デジタル化

白と黒の点で近似する

誤差：なめらか→ぎざぎざ

量子化誤差（量子化：離散したもので表すこと）

アナログ→デジタル：AD変換

A   　　　D

アナログ←デジタル：DA変換

AD、DA変換には必ず量子化誤差を伴う。しかし、誤差はいくらでも

小さくできる（fax：点を小さくする）

しかしそのためにコストがかかる（fax：時間コスト）

音の情報のAD、DA変換

空気の圧力伝達の波

CDへの書込

| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |

二進法　0と1を使う　　　001 011 100

くりあがる        011 010 010

100

001  011  100  011  010   010   100

| 十進法 | 二進法 |
| --- | --- |
| 0 | 000 |
| 1 | 001 |
| 2 | 010 |
| 3 | 011 |
| 4 | 100 |
| 5 | 101 |
| 6 | 110 |
| 7 | 111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |
| …… | …… |

どんなアナログ情報でも、それが客観的に表現されていれば、量子化によってAD変換できる。→　強力

（客観化されていないあいまいな「アナログ情報」…主観的内容→AD変換できない）

コンピュータ（量子化）の限界

ダビング誤差：

アナログ：コピーのたびに誤差が蓄積

例：ゼロックスコピーをくり返す

デジタル：なし（誤差は必ず修正できる）

CDの例

<10/16/02>

情報処理について

社会システム・情報システム要素における基本パターン

多数組合せ→全体の仕事

OHC側から見た場合：

パワー・ボタンから入力

スイッチを入れる（処理）

ランプがつく（出力）

OHCを使う人の側から見た場合：

パワー・スイッチを押す（出力）

ランプがつかない（入力）

問題ありと考える（処理）

再びスイッチを押す（出力）

社会システムにおける情報処理

デジタル情報処理

LSI：きわめて多数のスイッチの集まり

二進法による10×11の掛け算の例：

ソフトウエアによる情報処理の効率化

利点：単一のハードウェアで複数の仕事ができる

フォン・ノイマン型コンピュータ（入力・処理・出力を1つづつ進行させる）

人間：

頭脳：処理と記憶が一体化

内部記憶（暗記）

コンピュータ

CPU（処理）装置

メモリー（記憶）装置…内部記憶

（半導体）

ソフトウェア（プログラム）によるコンピュータの仕事

<10/21/02>

コンピュータの構造

コンピュータ内部メモリーと外部メモリー

コンピュータの仕事の上下関係（主人―召使、人間―道具）

| AP | AP | AP‥ ワープロ |
| --- | --- | --- |
| OS（基本ソフト）Windows |
| ハードウェア |

―コンピュータのハード部品、ソフト（複数）の「重要度」のちがい

―価格：　　高　CPU、メモリー

低　ソフト、Windows、ディスプレー

―役割：　　中つぎをする：OS、バス、入出力ポート（BIOS）

中つぎをしない：AP

ソフト

中つぎ（ボトルネック：入出力のコントロール）によって、周囲を「支配」できる。

半導体スイッチ・LSIの働き

<10/23/02>

・縮小印刷

・多段階縮小印刷

1970代～2002年：

（進行中）

256メガビットのスイッチ／半導体が1個のLSI（親指大）中にある

「単位」用語

|  |  | m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 |  | 一 |  |
| デカ | 十 |  | 1/10 | デシ |
| ヘクト | 百 |  | 1/100 | センチ |
| キロ | 千 |  | 1/1000 | ミリ |
| メガ | 百万倍 |  | 1/百万 | マイクロ |
| ギガ | 十億 |  |  |  |
| テラ | 兆 |  |  |  |

技術上の工夫：

・ごみ：半導体の生産現場

―クリーン・ルーム（空気浄化）

日本の得意：

―半導体生産の歩留り

100個作ったときの良品（不良品）

外国　20-30％

日本　60-75％

―日本の輸出産業

メモリー（大量生産向き）

1980代：世界でNo.1（大量輸出）

紛争：日米半導体戦争（貿易摩擦）

コンピュータ部品確保

（輸出の自主規制）

経済成長努力 → 90 ― 現在

ITブーム

2000：IT不況

現在は他国（韓国他）に追い上げられている

自動車：強力な輸出産業

コンピュータ：輸出／輸入（トントン）

大型コンピュータによる天気予報

（万円レベル）

小型（PC）大衆用

大・中型（汎用）専門用

（億円レベル）

# Text boxes

社会全体（生活、企業活動、他）

人々の集まり

組織に属する

情報産業

この講義

影響を与える

（応用）

出版

新聞

教育

PC

PC

相手

PC

相手

PC

メール

ルータ

ルータ

ルータ

ルータ

ルータ

バケツリレー型

IPパケット（小包）

ネットワークを共用

高能率

ホール（穴）

…11010110…

ビット列

ヘッドアーム

何百倍もの

データ伝送を実現

一般道路車線・レーン型通信

専用道路（車線・レーン）型通信

低能率

（回路）

（無線・有線）

交換機

電話B

電話A

0  1  1  0

1  1  0

1

上

下

CD断面

CD移動（回転）

1  0   1     0   0     1  0  1   0   0   1

●●

レーザー源

CDの断面

溶かす→孔を作る（1を記録）

アナログ

デジタル

ヘッドで点として読む

二進法での量子表現

ソース

コピー

0

1

孔の形は

ずれる

0と1がそのまま再現

デジタル

デジタル

入力　　 処理   　出力

人間のかわりにLSIにやらせる

入力

入力

出力

OHC機械

OHC

ユーザ

（人間）

出力

ランプがつかない

スイッチ押す

出力→入力が組み合わされている

この種の要素が多数組み合わされて情報処理ネットワークを形成

△：コンピュータ

全体活動

10

×　11

010

＋ 100

110

出力

入力

（加算器）

ソフトウェア

ソフトウェア

1番目の仕事用の

（プログラム）

2番目の仕事用のの

ハードウェア

HDD

外部化

（コンピュータ）

外部メモリー

ノート、紙、書物

情報媒体

大量情報を記憶・処理

外部記憶　　CD-ROM

装置　　ディスク、テープ

バス

データ

プログラム

文書

単語

バス

外部メモリー

メモリー（内部）

（プログラム）

データ

CPU

高速、パワーが必要

内部装置の基本要素

バス

入出力

ポート

メモリ

CPU

内部メモリバス

パワーなしでも記憶（磁気）

大容量記憶装置

データ

プログラム

HDD

ディスプレー用メモリー

よみこみ

CPU

Win

IE

ワード

文書

主メモリー（内部メモリー）

入出力

基本ソフト（Windows）

応用ソフト（AP）

データ

主メモリーの一時待避所

通信回線

画面

3層構造

字の拡大

身体の各部分

（中つぎ）

主人

小脳

大脳

人間

ハードウェア　召使

OS

AP

ドット配置を注文に応じて変える

APに代わってめんどうなハード制御の仕事をする

真空管（電球形）（握りこぶし大）

トランジスタ（小指大）

＋

－

電圧変化

ガラス

スイッチ

スイッチ

電圧変化

金属

半導体

半導体の接続　[手作業]

日本：トランジスタの生産基地→輸出

1950年代

1個のスイッチ（半導体）

Ａ  Ｂ

半導体素子

基板

複数のスイッチをまとめて基板上に作りこむ

1960代

光

1970代　集積回路（スイッチの集まり）

写真方式の作り込み

光を当てて回路部分を固定、残りを洗い流す（清浄水）

回路設計図

半導体（小型化）

光

さらに小型化

小型化→高性能（スイッチ個数をふやす）

大量生産（印刷方式）

（安価）

利点

3年で2倍の能力

1/2の価格

ごみ

拡大図

不良品

1000km

1000km

100万個の区画　―コンピュータの中で

―現実のひな型、モデルを作る

シミュレーション

ヘッド

読取

ヘッド

CDの断面

CDヘッド

（断面図）

（ヘッドによる読取り）

ヘッド

走査線

時間

（量子化）

圧力

（量子化）

時間

圧力

二進法の九九

0  0    0

0  1    0

1  0    0

1  1    1

コンピュータによる情報処理（入力→出力）の仕事の基本

キーボード・マウス

ディスプレー

FDD

（外部装置）

ディスクの集まり

ヘッド

外部メモリー（HDD）

コンピュータ（ソフト、ハード）